Zaktualizowany załącznik nr 5 oraz zaktualizowany załącznik nr 6

(należy przejechać kursorem w dół)

| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO KATEGORII 2 (UTERENOWIONEJ) Z NAPĘDEM 4X4 ZE SPRZĘTEM RATOWNICZO – GAŚNICZYM ZAMONTOWANYM NA STAŁE DLA OSP GOŃCZYCE

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i zabudowy 2018. Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania: ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późniejszymi zmianami), posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP-PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) - w załączeniu do oferty, − norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, |
| 2 | Podwozie samochodu kategorii drugiej (uterenowionej) ze stałym napędem 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej, na osi przedniej koła pojedyncze na osi tylnej ogumienie bliźniacze (koła podwójne) |
| 3 | Skrzynia biegów - manualna, 8-biegowa + wsteczny |
| 4 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16.000 kg. |
| 5 | Parametry pojazdu: Kąt natarcia/zejścia zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - Kąt przechyłu bocznego zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - Prześwity pod osią przednią/tylną zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - Prześwity poza osiami zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - |
| 6 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 265 kW / 360 KM, spełniającym normę Euro 6. |
| 7 | Silnik pojazdu przystosowany do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu zapisy o warunkach technicznych |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
|  | oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie wyłącza stosowania w/w paliwa. Do oferty załączony dokument wystawiony przez producenta podwozia o możliwości stosowania biopaliw. |
| 8 | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. Filtr powietrza z wyprowadzonym zasysaniem w górnej części kabiny. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km. Zbiornik paliwa nie ogranicza pojemności dolnych skrytek po prawej i po lewej stronie nadwozia sprzętowego. |
| 9 | Maksymalne wymiary pojazdu: wysokość - max. 3300 mm. długość - max. 8000 mm. |
| 10 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: klimatyzację, fabryczne radio min. CD/MP3, podstawę ze stali nierdzewnej z wyprowadzoną instalacją pod montaż radiostacji i latarek, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz członków załogi niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe dojazdowe, przednie, szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie (dot. kierowcy i dowódcy), główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia. fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
| 11 | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana wysuwana dwustronnie szuflada. |
| 12 | Pojazd wyposażony w dodatkowe dwa sygnały typu „AIR-HORN”, pneumatyczne o natężeniu dźwięku min 115 dB, każdy, włączane włącznikami łatwo dostępnymi dla kierowcy oraz dowódcy. |
| 13 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 14 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik po lewej stronie pojazdu. |
| 15 | Pojazd wyposażony w układ ładowania pojazdu z profesjonalną, automatyczną ładowarką 230V/24V z automatycznym rozłączeniem po uruchomieniu silnika pojazdu (z układem zasilania pneumatycznego ze źródła zewnętrznego). |
| 16 | Samochód wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła po lewej stronie oraz gniazdo pneumatyczne do holowania pojazdu. |
| 17 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C |
| 18 | Kolorystyka: nadwozie - RAL 3000, błotniki i zderzaki - biało/czerwone, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, podwozie - czarne lub ciemno szare. |
| 19 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |
| 20 | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |
| 21 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 22 | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |
| 23 | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem, system min. ABS |
| 24 | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |
| 25 | Osie z kołami pojedynczymi. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, terenowe. Przód ogumienie pojedyncze, tył bliźniacze |
| 26 | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |
| 27 | Pojazd wyposażony w: zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, tylny zaczep holowniczy typu paszczowego typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny zapewniający możliwość holowania przyczepy, zgodnie z homologacją |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
|  | podwozia, o masie min. 10 ton, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. |
| 28 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W Załączenie modulacji dźwiękowej odbywa się poprzez włącznik sygnału dźwiękowego dostępny dla kierowcy. Dwie lamp sygnalizacyjne typu LED na dachu kabiny, dwie lampy niebieskie (LED) z tyłu w górnej części zabudowy, po dwie lampy niebieskie (LED) po bokach pojazdu. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, każda z lamp składająca się z min. dwóch rzędów diody LED w tym po trzy diody LED w rzędzie oraz 4 halogeny górne dalekiego zasięgu. ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH -ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE -NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 10 Oświetlenie pola pracy LED. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego - jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon (za wyjątkiem lamp narożnych tylnych) osłon. |
| 29 | Samochód wyposażony w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' |
| 30 | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |
| 31 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Poszycia zewnętrze z aluminium – elementy wykończeniowe z materiałów kompozytowych. Wnętrze zabudowy (skrytki) – stal nierdzewna (podłoga skrytek), aluminium (ściany boczne) |
| 32 | Wykonanie nadwozia z podestami roboczymi pod wszystkimi bocznymi żaluzjami zamykającymi skrytki umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu (podesty robocze o głębokości min. 300 mm poza krawędź zabudowy). Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji sygnalizowane w kabinie kierowcy. |
| 33 | System mocowania półek w skrytkach sprzętowych na prowadnicach aluminiowych, umożliwia płynną regulację ich wysokości. Dodatkowo na bocznych ścianach zabudowy zastosowane taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. |
| 34 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Powierzchnia dachu wyposażona w: uchwyty do mocowania drabiny wskazanej przez Użytkownika, oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED |
| 35 | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych (aluminium) z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |
| 36 | Powierzchnie podestów roboczych, dachu, podłogi kabiny, belki najazdowej w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). |
| 37 | Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
|  | wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. |
| 38 | Nad tylną skrytką przedziału autopompy zamontowana kamera cofania przekazująca obraz do kabiny kierowcy. |
| 39 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 40 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy LED) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Włączenie/wyłączenie światła możliwe z kabiny jak i przedziału autopompy. |
| 41 | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |
| 42 | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśmy odblaskowej. |
| 43 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. |
| 44 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 45 | Zbiornik wody o pojemności min. 3 m3 wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny. |
| 46 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe także z poziomu terenu. |
| 47 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |
| 48 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. |
| 49 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem. Główne zawory sterownicze - manualne. |
| 50 | Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Umiejscowienie szybkiego natarcia - w prawej tylnej skrytce. |
| 51 | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
|  | rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |
| 52 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami przy kolektorze tłocznym, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, instalacji zraszaczowej. |
| 53 | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
| 54 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 55 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
| 56 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, wyłącznik silnika pojazdu, włącznik silnika pojazdu wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wskaźnik awarii silnika, regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |
| 57 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem zanieczyszczeń i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 58 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
| 59 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne umieszczone w zamykanych schowkach, zabezpieczone przed zabrudzeniem i zamarzaniem. |
| 60 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
| 61 | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25oC”. |
| 62 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 63 | Pojazd wyposażony w zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min. przy ciś. 8 bar zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze uruchamiane z kabiny kierowcy. |
| 64 | Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego. Maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min 30 000 lm. Lampy wyposażone w optykę do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 170 o w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 1700 w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilanie masztu z instalacji pojazdu 24V. |
| 65 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton z liną o długości co najmniej 25 m. w raz z zabudową z materiałów kompozytowych i zbloczem - zamontowaną z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |
| 66 | Pojazd wyposażony w uchwyty na węzę tłoczne, ssawne, prądownice, aparaty, drabinę, trzy wysuwane szuflady – miejsce ich montażu do ustalenia na etapie produkcji pojazdu oraz w uchylną półkę pionową na sprzęt podręczny. |
| 67 | Wykonawca zobowiązany jest do montażu sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego. Miejsce i montaż – ustalone z Użytkownikiem. |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego |
| --- | --- |
| 68 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |
| 69 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany w trakcje realizacji zamówienia). |
| 70 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |
| 71 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym karta pojazdu wyciąg ze świadectwa homologacji badania techniczne |
| 72 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |
| 73 | Gwarancja na podwozie i zabudowę bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia. Do oferty załączony autoryzowany przez producenta podwozia wykaz ASO. Do oferty załączony autoryzowany przez producenta nadwozia wykaz punktów serwisowych. |

Załącznik nr 6

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO KATEGORII 2 (UTERENOWIONEJ) Z NAPĘDEM 4x4 DLA OSP GOŃCZYCE

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i zabudowy 2018. Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania: ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późniejszymi zmianami), posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP- PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 200 7r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) - w załączeniu do oferty, − norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, |  |
| 2 | Podwozie samochodu kategorii drugiej (uterenowionej) ze stałym napędem 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej, na osi przedniej koła pojedyncze na osi tylnej ogumienie bliźniacze (koła podwójne) |  |
| 3 | Skrzynia biegów - manualna, 8-biegowa + wsteczny |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 4 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16.000 kg. |  |
| 5 | Parametry pojazdu: Kąt natarcia/zejścia zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - Kąt przechyłu bocznego zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - Prześwity pod osią przednią/tylną zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych - Prześwity poza osiami zgodnie z wymaganiami dla kategorii 2 pojazdów ratowniczo – gaśniczych |  |
| 6 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 265 kW / 360 KM, spełniającym normę Euro 6. | Należy podać moc silnika w KM oraz w kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi producenta podwozia |
| 7 | Silnik pojazdu przystosowany do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie wyłącza stosowania w/w paliwa. Do oferty załączony dokument wystawiony przez producenta podwozia o możliwości stosowania biopaliw. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 8 | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. Filtr powietrza z wyprowadzonym zasysaniem w okolicy podszybia. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km. Zbiornik paliwa nie ogranicza pojemności dolnych skrytek po prawej i po lewej stronie nadwozia sprzętowego. |  |
| 9 | Maksymalne wymiary pojazdu: - wysokość - około 3300 mm (z drabiną 2-elementową) - długość – około 8300 mm. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 10 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: klimatyzację, - fabryczne radio min. CD/MP3, podstawę ze stali nierdzewnej z wyprowadzoną instalacją pod montaż radiostacji i latarek, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz członków załogi niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe dojazdowe, przednie, szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie (dot. kierowcy i dowódcy), główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia. fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi34są zamknięte, drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 11 | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana wysuwana dwustronnie szuflada. |  |
| 12 | Pojazd wyposażony w dodatkowe dwa sygnały typu „AIR-HORN”, pneumatyczne o natężeniu dźwięku min 115 dB, każdy, włączane włącznikami łatwo dostępnymi dla kierowcy oraz dowódcy. |  |
| 13 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 14 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik po lewej stronie pojazdu. |  |
| 15 | Pojazd wyposażony w układ ładowania pojazdu z profesjonalną, automatyczną ładowarką 230V/24V z automatycznym rozłączeniem po uruchomieniu silnika pojazdu (z układem zasilania pneumatycznego ze źródła zewnętrznego). |  |
| 16 | Samochód wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła po lewej stronie oraz gniazdo pneumatyczne do holowania pojazdu. |  |
| 17 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 25°C do +50°C |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 18 | Kolorystyka: nadwozie - RAL 3000, błotniki i zderzaki - biało/czerwone, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, podwozie - czarne lub ciemno szare. |  |
| 19 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 20 | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
| 21 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 22 | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
| 23 | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem, system min. ABS |  |
| 24 | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |  |
| 25 | Osie z kołami pojedynczymi. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, terenowe. Przód ogumienie pojedyncze, tył bliźniacze. |  |
| 26 | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 27 | Pojazd wyposażony w: zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, tylny zaczep holowniczy typu paszczowego typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny zapewniający możliwość holowania przyczepy, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 28 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W Załączenie modulacji dźwiękowej odbywa się poprzez włącznik sygnału dźwiękowego dostępny dla kierowcy. Dwie lamp sygnalizacyjne typu LED na dachu kabiny, dwie lampy niebieskie (LED) z tyłu w górnej części zabudowy, po dwie lampy niebieskie (LED) po bokach pojazdu. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, każda z lamp składająca się z min. dwóch rzędów diody LED w tym po trzy diody LED w rzędzie oraz 4 halogeny górne dalekiego zasięgu. ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE- NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 10 Oświetlenie pola pracy LED. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego - jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon (za wyjątkiem lamp narożnych tylnych) osłon. |  |
| 29 | Samochód wyposażony w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' |  |
| 30 | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 31 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Poszycia zewnętrze z aluminium – elementy wykończeniowe z materiałów kompozytowych. Wnętrze zabudowy (skrytki) – stal nierdzewna (podłoga skrytek), aluminium (ściany boczne) |  |
| 32 | Wykonanie nadwozia z podestami roboczymi pod wszystkimi bocznymi żaluzjami zamykającymi skrytki umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu (podesty robocze o głębokości min. 300 mm poza krawędź zabudowy). Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
| 33 | System mocowania półek w skrytkach sprzętowych na prowadnicach aluminiowych, umożliwia płynną regulację ich wysokości. Dodatkowo na bocznych ścianach zabudowy zastosowane taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. |  |
| 34 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Powierzchnia dachu wyposażona w: uchwyty do mocowania drabiny wskazanej przez Użytkownika, oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED |  |
| 35 | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych (aluminium) z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
| 36 | Powierzchnie podestów roboczych, dachu, podłogi kabiny, belki najazdowej w wykonaniu antypoślizgowym. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 37 | Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. |  |
| 38 | Nad tylną skrytką przedziału autopompy zamontowana kamera cofania przekazująca obraz do kabiny kierowcy. |  |
| 39 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 40 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy LED) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Włączenie/wyłączenie światła możliwe z kabiny jak i przedziału autopompy. |  |
| 41 | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 42 | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśmy odblaskowej. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 43 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. |  |
| 44 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 45 | Zbiornik wody o pojemności min. 3 m3 wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny. |  |
| 46 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe także z poziomu terenu. |  |
| 47 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 48 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
| 49 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno- pianowego wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem. Główne zawory sterownicze - manualne. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 50 | Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Umiejscowienie szybkiego natarcia - w prawej tylnej skrytce. |  |
| 51 | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |  |
| 52 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami przy kolektorze tłocznym, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, instalacji zraszaczowej. |  |
| 53 | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 54 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 55 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 56 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, wyłącznik silnika pojazdu, włącznik silnika pojazdu wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wskaźnik awarii silnika, regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- pomiarowe: manometr, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 57 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem zanieczyszczeń i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 58 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 59 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne umieszczone w zamykanych schowkach, zabezpieczone przed zabrudzeniem i zamarzaniem. |  |
| 60 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 61 | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25oC”. |  |
| 62 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 63 | Pojazd wyposażony w zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min. przy ciś. 8 bar zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 64 | Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego. Maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min 30 000 lm. Lampy wyposażone w optykę do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 170 o w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 1700 w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilanie masztu z instalacji pojazdu 24V. |  |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 65 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton z liną o długości co najmniej 25 m. w raz z zabudową z materiałów kompozytowych i zbloczem – zamontowaną z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 66 | Pojazd wyposażony w uchwyty na węzę tłoczne, ssawne, prądownice, aparaty, drabinę, trzy wysuwane szuflady – miejsce ich montażu do ustalenia na etapie produkcji pojazdu oraz w uchylną półkę pionową na sprzęt podręczny. |  |
| 67 | Wykonawca zobowiązany jest do montażu sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego. Miejsce i montaż – ustalone z Użytkownikiem. |  |
| 68 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |
| 69 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany w trakcje realizacji zamówienia). |  |
| 70 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 71 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym karta pojazdu wyciąg ze świadectwa homologacji badania techniczne |  |
| 72 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 73 | Gwarancja na podwozie i zabudowę bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia. Do oferty załączony autoryzowany przez producenta podwozia wykaz ASO. Do oferty załączony autoryzowany przez producenta nadwozia wykaz punktów serwisowych. |  |