Załącznik nr 5 do SWIZ

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowy ulicy Dębowej w m. Sobolew

Etap I w km 0+005 ÷ 0+060; Etap II w km 0+060 ÷ 0+260 i Etap III w km 0+021,5 ÷ 0+251,5

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 0,484 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| ODWODNIENIE |
| 2.1 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 3 |  |  |
| 2.2 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-01-00 | Przykanaliki z rur PCV o średnicy 200 mm | m | 26 |  |  |
| 2.3 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-03-00 | Przykanaliki z rur PCV o średnicy 300 mm | m | 68 |  |  |
| 2.4 | D.03.04.01 | KNR 02-31-0604-05-00 | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,5 m, głębokość studni 2,0 m | szt | 2 |  |  |
| 2.5 | D.03.04.01 | KNR 02-18-0621-02-00 | Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 1500 mm ze skrzynkami włazowymi na studniach chłonnych | szt | 2 |  |  |
|  | Razem odwodnienie |  |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 3.1 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | 1471,15 |  |  |
| 3.2 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | 1471,15 |  |  |
|  | Razem roboty ziemne |  |
| ELEMENTY ULIC |
| 4.1 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-03-00 | Rury z polipropylenu o podwójnej ściance o średnicy 300 mm na zjazdach gospodarczych | m | 16 |  |  |
| 4.2 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m³ | 63,06 |  |  |
| 4.3 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 1051 |  |  |
| 4.4 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe na płask (zjazdy) o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa. | m | 298 |  |  |
| 4.6 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników i zjazdów przez chodnik , głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 462 |  |  |
| 4,7 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwy odsączające z piasku w korycie chodnika i zjazdów przez chodnik, wykonywanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 462 |  |  |
| 4.8 | D.04.04.02 | KSNR 00-06 -0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm. ( Krotność 1,2 – 12 cm ) | m² | 86 |  |  |
| 4.9 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-03-00 | Podbudowy betonowe B-10 bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m² | 376 |  |  |
| 4.10 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-04-00 | Podbudowy betonowe B-10, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 8,0 – 8 cm ) | m² | 376 |  |  |
| 4.10 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cem. – piaskowej. | m² | 86 |  |  |
| 4.11 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cem. – piaskowej. | m² | 376 |  |  |
|  | Razem elementy ulic |  |
| PODBUDOWA |
| 5.1 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-03-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 3107 |  |  |
| 5.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 3107 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 6.1 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 3107 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZE |
| 7.1 | D.06.03.01 | KNR 02-01-0202-05-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami sam. na odległość do 1 km, grunt kat. III ( uzupełnienie poboczy ) | m³ | 38 |  |  |
| 7.2 | D.06.03.01 | KNR 02-31-1401-06-00 | Mechaniczne profilowanie poboczy | m² | 380 |  |  |
| 7.3 | D.06.03.01 | KNR 02-31-1401-07-00 | Mechaniczne zagęszczenie poboczy | m² | 380 |  |  |
|  | Razem pobocze |  |
| RÓW ODPAROWUJĄCY |
| 8.1 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 – 0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km , w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | 36 |  |  |
| 8.2 | D.02.02.01 | KSNR 00-01-0204-02-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | 36 |  |  |
|  | Razem rów odparowujący |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 9.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 6 |  |  |
| 9.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | 6 |  |  |
| 9.3 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-05-00 | Oznakowanie grubowarstwowe – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | m² | 15 |  |  |
|  | Razem oznakowanie pionowe i poziome |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 10.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-03-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe ( studnie kanalizacji sanitarnej ) | szt | 31 |  |  |
| 10.2 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt | 23 |  |  |
|  | Razem roboty wykończeniowe |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |