Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/134/2009

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY SOBOLEW

NA LATA 2009 - 2032

Sobolew 2009

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE  ...........................................................................................................2

2. CEL PROGRAMU  .............................................................................................................3

3. CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE AZBESTU ..............................................3

  - Właściwości fizykochemiczne azbestu  ............................................................................3

  - Zastosowanie azbestu  .....................................................................................................4

  - Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest  .................................................................5

  - Zagrożenie dla ludzi wynikające z obecności azbestu w środowisku ..............................6

4 PROCEDURY DOTYCZĄE PSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI
     ZAWIERAJĄCYMI AZBEST  .........................................................................................8

  - Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest  ........................8

  - Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych  .....................11

  - Grupa III  Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  ..........................................................19

  - Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  ..........................................................................21

5. SKALA PROBLEMU W GMINIE SOBOLEW  .............................................................23

6 HARMONOGRAM REALIZACJI “PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOBOLEW”  ...................................25

7. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU  ................................................25

8. PODSUMOWANIE  .........................................................................................................26

9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY  ................................................................................27

10. ZAŁĄCZNIKI  ................................................................................................................28

1. WPROWADZENIE

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów nieorganicznych naturalnie występujących w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli ziemskiej azbest był i jeszcze jest eksploatowany na skalę przemysłową.

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie z byłego ZSRR, Afryki Południowej oraz z  Kanady. Produkowane wyroby zawierające azbest znalazły szerokie zastosowanie
 w budownictwie, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym oraz w wielu innych dziedzinach gospodarki. Jednak największe ilości sprowadzanego azbestu  zużyte zostały do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych  zwłaszcza płyt płaskich i falistych zwanych “eternitem”, płyt elewacyjnych oraz rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się w 1908 r. Skala tej produkcji szybko wzrosła po roku 1950. Dopiero w  latach 80 – tych ubiegłego wieku azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.   Produkcja wyrobów azbestowych trwała jeszcze   do 8 września 1998r,  kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
 (Dz.U. Nr 101, poz. 628 z 1997r. i Nr 156 z 1998 r.). Ustawa zapobiegała dalszemu stosowaniu
 i wytwarzaniu wyrobów zawierających azbest, ale pozostał problem obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów azbestowo – cementowych,   które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji pyłu i włókien azbestu do powietrza.

Wyroby zawierające azbest, a w przypadku ich usunięcia - odpady zawierające azbest stanowią potencjalne zagrożenie środowiska oraz zdrowia ludzi. Tym bardziej fakt ich bezpiecznego użytkowania i usuwania  oraz gospodarowania odpadami azbestowymi musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i odpowiednimi procedurami, tak aby prowadzony proces nie stanowił zagrożenia dla zdrowia zarówno osób wykonujących te prace, mieszkańców,
 a także nie stanowił zagrożenia dla środowiska. Dlatego prawidłowe postępowanie z wyrobami  zawierającymi azbest powinno być zaplanowane tj. w formie opracowanego dokumentu – “Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew”.

Na wstępie należy podkreślić, że wyroby zawierające azbest nie mogą być przedmiotem odzysku i muszą być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska unieszkodliwiane. Sposobem na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest jest deponowanie na składowiskach przemysłowych oraz w wydzielonych kwaterach składowisk komunalnych. Na terenie Województwa Mazowieckiego aktualnie  funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące odpady zawierające azbest. Instalacja ta zlokalizowana jest miejscowości Rachocin, w gminie Sierpc (powiat sierpecki).

Na terenie Gminy Sobolew wytwarzanymi odpadami azbestowymi są przede wszystkim płyty azbestowo – cementowe powstałe w wyniku prac demontażowych
 i rozbiórkowych prowadzonych na obiektach budowlanych.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia            23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r.

2. CEL  PROGRAMU

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Sobolew, a także  wskazanie takich działań, które pozwolą na ich bezpieczne usunięcie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Ponadto program ma na celu:

- przedstawić oddziaływanie pyłu zawierającego azbest na zdrowie człowieka,

- oszacować ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew,

- zwrócić uwagę na polskie przepisy dotyczące azbestu,

- podnieść świadomość społeczną w zakresie tematyki związanej z azbestem oraz z zagrożeń jakie niesie nieprawidłowe postępowanie z omawianymi wyrobami,

- określić harmonogram zadań oraz oszacować koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest.

3. CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE AZBESTU

3.1 Właściwości fizykochemiczne azbestu

Przez azbest należy rozumieć grupę włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów
 o budowie krystalicznej.

Najczęściej spotykanymi odmianami azbestu są:

• azbest chryzotylowy - chryzotyl (azbest biały)

• azbest krokidolitowy - krokidolit (azbest niebieski)

• azbest amozytowy (gruenerytowy) - amozyt

• azbest antofilitowy - antofilit

• azbest termolitowy - termolit

• azbest aktynolitowy – aktynolit

Główne cechy azbestu to:

- odporność na bardzo wysokie temperatury (ogniotrwałość),

- odporność na niskie temperatury,

- właściwości termoizolacyjne,

- dźwiękochłonność,

- odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej,

- duża wytrzymałość mechaniczna, elastyczność co daje możliwość przędzenia, tkania,

- odporność na rozciąganie, ściskanie,

- odpornością na korozje.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu - azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w największych ilościach. W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie maja dwie odmiany: azbest amozytowy
 i krokidolitowy. W niewielkich ilościach stosowany był antofilit – do produkcji filtrów  - z uwagi na wyjątkowo dużą odporność chemiczną.

Największe znaczenie ze względu na swoje właściwości posiadał azbest biały -chryzotyl i azbest niebieski – krokidolit.

3.2 Zastosowanie azbestu

Azbest ze względu na swoje właściwości  fizykochemiczne wykorzystywany był do produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych. Do najważniejszych wyrobów azbestowych należą:

- Wyroby azbestowo – cementowe, takie jak: płyty faliste, obudowy, płyty karo, płyty warstwowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10 do 35% azbestu. Wyroby te są ogniotrwałe, odporne na korozję i gnicie, wytrzymałe na działania mechaniczne.

- Wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, a także ubrań i tkanin ognioodpornych. Należą do nich: wata, włókna, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy. Wyroby te zawierają w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu.

- Wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo – kauczukowe, szczeliwa plecione. Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniającymi były płyty azbestowo –kauczukowe, które charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę, wytrzymałością na ściskanie oraz dobrą elastycznością. Szczeliwa plecione stosowane były do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach, a także w środowisku wodnym, pary wodnej, kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników, gazów spalinowych, ługów, roztworów soli. Zawartość azbestu od 4,5 do 85%.

- Wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego rodzaju hamulców. Azbest chryzotylowy zastosowany w tych wyrobach chronił elementy robocze przed przegrzaniem. Zawartość azbestu od 15 do 75%.

- Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowe, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

W budownictwie azbest stosowany był w wyrobach powszechnego użytku, takich jak: eternit (płyty faliste azbestowo – cementowe o zawartości azbestu od 10 do 13%), płyty prasowane, płyty karo, rury azbestowo – cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, przewody wentylacyjne
i dymowo – spalinowe, kształtki azbestowo – cementowe. Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Azbest wykorzystywano wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa (np. węzły ciepłownicze, klapy przeciwpożarowe, obudowy klatki schodowej).

W energetyce azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza). Azbest wykorzystywano także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła w izolacjach tras ciepłowniczych. Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w kominach o dużej wysokości, chłodniach kominowych, chłodniach wentylatorowych, rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp.

W transporcie azbest wykorzystywano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych (sprzęgła i hamulce).

W przemyśle chemicznym stosowany jest do elektrolitycznej produkcji chloru.

3.3 Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartości azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia
 w porównaniu z wyrobami klasy I.

Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (ciecie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

3.4 Zagrożenie dla ludzi wynikające z obecności azbestu w środowisku

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien. Brak dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia, stąd nie wydaje się konieczne zastępowanie azbestowych instalacji wodociągowych innymi. Prace te winny następować przede wszystkim w miarę technicznego zużycia rur azbestowych.

Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze średnicą poszczególnych włókien, długość odgrywa mniejszą rolę. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu
i przedostawać się  z wdychanym powietrzem do organizmu. Włókna cienkie przenoszą się łatwiej
i odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube zatrzymują się w górnej części układu oddechowego. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej niż igłowane włókna azbestów amfibolowych m. in. krokidolitu.  Cechą  charakterystyczną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają 
w tkance płucnej przez całe życie powodując po wielu latach zmiany chorobowe takie jak: pylica azbestowa (azbestoza), nowotwory złośliwe - międzybłonniaki opłucnej i rak płuc, zgrubienia opłunej. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z azbestem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Ponieważ na terenie Gminy Sobolew najwięcej jest wyrobów azbestowych w postaci płyt dachowych 
tzw. eternit należy tu wspomnieć, że wyroby te do końca lat siedemdziesiątych wytwarzane były w oparciu o azbest chryzotylowy z dodatkiem azbestu amfibolowego – krokidolitu
i amozytu, natomiast z początkiem lat osiemdziesiątych do produkcji płyt używany był wyłącznie azbest chryzotylowy.

Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem, ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych 
o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu.

Obecnie po zaprzestaniu produkcji narażenie na działanie azbestu może wystąpić:

- na obszarach oddziaływania byłych zakładów przetwórstwa azbestu,

- wokół   tzw. dzikich wysypisk, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,

- w obiektach, pomieszczeniach wewnętrznych w wyniku używania wyrobów azbestowych stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- w wyniku  niewłaściwego usuwania z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- w wyniku uszkodzeń mechanicznych i korozji chemicznej oraz biologicznej ścian osłonowych, 
a także pokryć dachowych,

- u członków rodzin pracowników nieprzestrzegających przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontażu, transporcie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Cechą szczególną zanieczyszczenia środowiska azbestem jest praktyczna niezniszczalność włókien azbestu, raz uwolnione do środowiska pozostają w nim na stałe.

W związku z powyższym tak ważnym staje się fakt

- opracowania ściśle określonych zasad bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz gospodarowania odpadami azbestowymi;

- oraz ostrzeżenia ludzi przed usuwaniem lub remontowaniem wyrobów zawierających azbest na własną rękę.

4 PROCEDURY DOTYCZĄE PSTĘPOWANIA Z WYROBAMI
      I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

4.1 Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających
                    obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi
                       azbest lub wyroby zawierające azbest

Procedura 1   Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu
                         obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Opis procedury 1 (grupa I):

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu – gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest – ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
(wg. załącznika nr 3 do niniejszego opracowania). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej –sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” – tzn.:

- po 5-u latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym 
i nieuszkodzone,

- po 1-m roku, – jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne 
(do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach:

- załącznik 1 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- załącznik 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik nr 6);

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania 
i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się tzw. wyroby miękki zawierające azbest, lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura 2  Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu
                           wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Opis procedury 2 (Grupa I)

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest – posiadający odpowiednie informacje lub dokumenty, mogące służyć do do identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach - powinien przedstawić je wykonawcy prac usuwania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.

Wyniki identyfikacji azbestu posiadane przez właściciela powinny być uwzględniane przy

- sporządzaniu “Oceny...”,

- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta o posiadanych wyrobach zawierających azbest,

- zawieraniu  umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia – na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac – wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku , budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwością.

Po zakończeniu prac  właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

  - Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac
 polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
 azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów
                      zawierających azbest.

Opis procedury 3 (Grupa II)

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach art. 3, pkt. 22 - „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.  Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest 
i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, wojewodę lub starostę. Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozostałych przedsięwzięć. Wytwórca odpadów - wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opracowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście – informację 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.

Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac. Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać:

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

- aktualną „Ocenę stanu...”,

- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy,

- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem „bioz”, obejmujący m.in.

- informacje dotyczącą przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowiązek przeszkolenia wszystkich osób pozostających w kontakcie 
z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace – 
w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami a także bezpieczeństwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie
z przepisami odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy, przez upoważnioną do takiej działalności instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Skompletowanie środków ochrony pracowników tj. odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy – po ich demontażu a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!” , „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów przygotowuje właściwe dokumenty, którymi są:

- karta ewidencji odpadu (załącznik 4 do niniejszego opracowania);

- karta przekazania odpadu (załącznik 5).

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym składowisku).

Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku – 
w zależności od określenia stanu środowiska, dokonanego przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych – niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza.

Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

Procedura 4  Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
                           wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu,
                           terenu, instalacji

Opis Procedury 4 (Grupa II)

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac 
i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może nastąpić 
w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu powinno nastąpić z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym 
i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania techniczne:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie 
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających azbest, 
po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania odpadów,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99%) lub na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowni, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest, w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone są na obiektach,
z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania.

Należą do nich:

- komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym strefę prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnątrz obiektu,

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

- inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia, środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą).

Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych!

Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3 a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać 
się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, 
w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, 
nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się:

- kartę ewidencji odpadu (załącznik 4),

- kartę przekazania odpadu (załącznik 5).

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem (99,99%) 
lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac 
i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Pracownicy firmy wykonawczej – muszą mieć kaski, rękawice, ochraniacze, kombinezony ochronne i maski jednorazowego użytku ze Znakiem Bezpieczeństwa “B”. Mają też na całkowity zakaz zdejmowania środków ochrony układu oddechowego w strefie zagrożenia. Nie mogą pić, jeść, palić papierosów ani przechowywać rzeczy osobistych w wydzielonej strefie. Ekipa musi liczyć co najmniej 4 osoby dwie na dachu i dwie odbierające i przygotowujące zdjęty eternit do transportu. Pracownicy powinny wchodzić na dach po drabinie (by nie przechodzić przez dom i nie wnosić na butach włókien azbestowych).

4.3 Grupa III  Procedura obowiązująca prowadzących działalność
         w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
                                   zawierających azbest

Procedura 5  Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających
                          azbest

Opis procedury 5 ( Grupa III)

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.  Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem „Karty przekazania odpadu” – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie 
w zakresie ich transportu na składowisko należy :

- posiadanie „Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Posiadacz odpadów, dokonujący transportu odpadów zawierających azbest obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- całkowitą ilość przewożonych odpadów,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Przed każdym załadunkiem odpadów skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z opadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie 
z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem. Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach. 
W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu. Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na „Karcie przekazania odpadu”.

4.4 Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami
                       odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Procedura 6     Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach
                    przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających
                            azbest

Opis procedury 6 (Grupa IV)

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

- potwierdzenie w „Karcie przekazania odpadu” przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzona instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnić składowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów, tym na składowiskach podziemnych.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji, Wojewoda.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną 
w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

- SKALA PROBLEMU W GMINIE SOBOLEW

Wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie gminy Sobolew to w przeważającej ilości płyt cementowo-azbestowe faliste i płaskie pokrywające dachy budynków  mieszkalnych oraz budynków zabudowy gospodarczej. Na podstawie posiadanego rejestru - ilość wyrobów zawierających azbest to 289 434 szt. płyt falistych azbestowo – cementowych i 26 288 m2 płyt cementowych płaskich  stosowane w budownictwie.

Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych,
w których występują elementy zawierające azbest zawarty jest w  bazie danych opracowanej na stanowisku Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sobolew.

Wszystkie dane przedstawione w tabeli dotyczą spisu z natury i należy mieć na uwadze, że inwentaryzacja zawiera dane niepełne i nie przedstawia rzeczywistej sytuacji pod względem ilości występowania wyrobów zawierających azbest.

Z uwagi na brak ewidencji wyrobów azbestowych usuwanych z terenu gminy przez osoby fizyczne nie można określić dokładnej ilości usuniętych wyrobów. Dopiero przyjęcie i realizacja Programu umożliwią kontrolę tego procesu.

Ilość stosowanych wyrobów azbestowych w poszczególnych wsiach obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie
                      Gminy Sobolew

| Lp. | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest- sołectwa | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Ilość zgłoszeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa [szt.] | Płyty cementowe płaskie stosowane w budownictwie [m2] |  |
| 1 | Anielów | 12.790 | 160 | 26 |
| 2 | Godzisz | 12.707 | - | 45 |
| 3 | Gończyce | 13.479 | - | 43 |
| 4 | Chotynia | 9.991 | - | 19 |
| 5 | Grabniak | 16.259 | 2.936 | 53 |
| 6 | Kobusy | 10.399 | - | 24 |
| 7 | Kaleń Pierwszy | 11.464 | 3.206 | 32 |
| 8 | Kaleń Drugi | 9.106 | - | 26 |
| 9 | Kownacica | 21.591 | 6.136 | 56 |
| 10 | Krępa | 4.532 | - | 15 |
| 11 | Ostrożeń Pierwszy | 11.183 | 1.648 | 31 |
| 12 | Ostrożeń Drugi | 14.010 | 3.509 | 41 |
| 13 | Przyłęk | 3.212 | 180 | 7 |
| 14 | Sobolew I | 35.400 | - | Dane szacunkowe |
| 15 | Sobolew II | 24.500 | - | Dane szacunkowe |
| 16 | Sobolew III | 36.610 | - | Dane szacunkowe |
| 17 | Sokół | 36.262 | 8.393 | 102 |
| 18 | Trzcianka | 5.939 | 120 | 16 |
| RAZEM | 289.434 | 26.288 | 536 |

- HARMONOGRAM REALIZACJI “PROGRAMU USUWANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOBOLEW”

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie Zarządzenia Wójta Gminy Sobolew w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest | II kwartał 2009 r. |
| 2 | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | Przez cały okres realizacji programu |
| 3 | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2009 – 2032 r. |
| 4 | Usunięcie odpadów zawierających azbest z nieruchomości | 2009 – 2032 r. |
| 5 | Monitoring i ocena realizacji programu | 2009 – 2032 r. |

- FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Pod pojęciem usunięcia azbestu rozumie się demontaż, transport oraz składowanie wyrobów niebezpiecznych – zwierających azbest.

W celu ustalenia kosztów usunięcia azbestu z terenu gminy, zebrano informacje od kilku przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na tego rodzaju działalność na terenie powiatu garwolińskiego. Dla oszacowania przybliżonych kosztów przedsięwzięcia przyjęto następujące ceny wykonania usługi:

- koszt demontażu i zapakowania płyt falistych – ok. 15 zł/m2

- koszt transportu i unieszkodliwiania – ok. 12 zł/m2

- koszty łącznie (demontażu, transportu i unieszkodliwienia) – ok. 27 zł/m2 (brutto)

W związku z powyższymi kosztami szacuje się, że koszty całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest będą się przedstawiać następująco:

315 722  m2 x 27 zł/m2 = 8 524 494 zł

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie ze wsparciem finansowym Gminy Sobolew.

Wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów demontażu, zabezpieczenia, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów. Odbywać się ono będzie w miarę możliwości ze środków publicznych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomocowych środków Unii Europejskiej oraz w miarę możliwości z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W przypadku pozyskania środków finansowych z zewnątrz, Urząd Gminy przeprowadzi postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy posiadającego odpowiednie zezwolenia, który wykona usługę polegającą na demontażu, transporcie i utylizacji (składowaniu) odpadów azbestowych.

Ilość dofinansowanych wniosków oraz wielkość dofinansowania uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków oraz środków własnych Gminy możliwych do przeznaczenia na usuwanie azbestu w danym roku budżetowym.

Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy Sobolew.

- PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą stać się źródłem emisji włókien azbestowych
do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie   i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat   i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu 
i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że 
w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

- WYKORZYSTANE MATERIAŁY

- Informacje Urzędu Gminy Sobolew;

- Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.;

- “Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia”, Warszawa 2008r.;

- “Poradnik stosowania przepisów i procedur dotyczących pozyskiwania z krajowych 
i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych środków finansowych na usuwanie materiałów zawierających azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Przemysłu, Warszawa 2006 r.;

- “Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” Warszawa, 2007r.;

- www.garwolin-starostwo.pl

- “Wzór gminny plan usuwania wyrobów zawierających azbest”, praca pod kierunkiem mgr Krzysztofa Tyrały, Gliwice 2006r.;

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU 
ICH WYKORZYSTYWANIA

- Miejsce, adres ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Właściciel/zarządca/użytkownik*):

  - osoba prawna - nazwa, adres, ..........................................................................................

................................................................................................................................................

  - osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................

................................................................................................................................................

- Tytuł własności ......................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Nazwa, rodzaj wyrobu2) .......................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Ilość (m2, tony)3) ...................................................................................................................

- Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...................................................................................

- Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

  - okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ...............................................................

  - całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ....................................

................................................................................................................................................

- Inne istotne informacje o wyrobach6) ....................................................................................

..............................................

(podpis)

Data .........................

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)	Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)	Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192, poz. 1876, z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Pierwszą inwentaryzację przeprowadzić należało 
w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (wejście w życie 29.11.2003 r.). Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji wg wzoru przedstawionego powyżej. Wynik inwentaryzacji  właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach. 
W przypadku przedsiębiorców będących właścicielem, zarządcą, użytkownikiem, jeden egzemplarz należy przedłożyć w formie pisemnej marszałkowi, a drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznie aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH 
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

- Miejsce, adres ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Właściciel/zarządca/użytkownik*):

  - osoba prawna - nazwa, adres, ..........................................................................................

................................................................................................................................................

  - osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................

................................................................................................................................................

- Tytuł własności ......................................................................................................................

- Nazwa, rodzaj wyrobu2) .......................................................................................................

- Ilość (m2, tony)3) ...................................................................................................................

- Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .......................................................................

- Planowane usunięcia wyrobów: ............................................................................................

- sposób ..............................................................................................................................

- przez kogo .......................................................................................................................

- termin ..............................................................................................................................

- Inne istotne informacje o wyrobach4) ....................................................................................

..............................................

(podpis)

Data .........................

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Źródło:Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192, poz. 1876, z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)

Załącznik Nr 3

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

...............................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................

Pomieszczenie: .............................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu )...............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) )..........................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. Rodzaj azbestu |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 ) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 ) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. Wykorzystanie pomieszczenia |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. Usytuowanie wyrobu |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny                	.........................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)	65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)                        	powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)         	do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

...............................................     	.............................................

Oceniający: nazwisko i imię        	Właściciel / Zarządca

.............................................

Adres

data ....................................

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Pierwszej oceny należało dokonać w terminie 6 miesięcy od jego wejścia w życie, czyli do 
16 listopada 2004 r. Właściciel powinien jeden egzemplarz oceny zachować, łącznie 
z dokumentacja miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a drugi przekazać do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Załącznik Nr 4

KATRA EWIDENCJI ODPDU

Objaśnienia:

a   Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b   Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c   Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d   Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e   Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f   Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g   Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h   Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i   Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j   Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

Załącznik Nr 5

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty a | Rok kalendarzowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b, c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b, d | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad b |
| Adres e | Adres d, e | Adres e |
| Telefon/faks | Telefon/faks d | Telefon/faks |
| Nr REGON | Nr REGON d | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów f |  |  |  |  |  |
| Kod odpadu | rodzaj odpadu |  |  |  |  |  |
| Data/miesiąc g | Masa przekazanych odpadów [Mg] h | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d, i |  |  |  |  |  |
| Potwierdzam przekazanie odpadu data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu d data, pieczęć i podpis | Potwierdzam przejęcie odpadu data, pieczęć i podpis |

Objaśnienia:

a  Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie                              na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),  lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa  w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność     w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e  Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g  W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i  Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

Załącznik Nr 6

Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania

powinny być oznakowane w następujący sposób:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej

5 cm wysokość (H) i 2,5 cm szerokość,

b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części:

części górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

części dolnej (h2 =60% H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym

kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest"

powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do

Dyrektywy 83/478/EWG).

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192, poz. 1876, z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)

Załącznik Nr  7

Wykaz firm posiadających uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wykonywania usług remontowych i rozbiórkowych związanych z wytwarzaniem odpadów zawierających azbest na terenie powiatu garwolińskiego

| L.p. | Nazwa firmy | Adres | Telefon | Adres e-mail str. internetowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o. | Al. Kościuszki 99 90-441 Łódź | tel./fax (042) 255 77 29 kom. 0 607 348 062, 0 607 348 017, 0 508 636 824 | borodino@interia.pl |
| 2 | ALBEKO Sieger Sp. j. | Kotowy 87-510 Skrwilno | tel./fax (054) 280 02 87 tel. (054) 280 02 88 kom. 0 607 148 700 | info@albeko.pl www.albeko.pl |
| 3 | TERMA Henryk Szpryngiel | Bydgoszcz | Tel. Kom. 606 961 081 |  |
| 4 | WOT-PRZEM Kazimierz Mackiewicz | Toruń | Tel. Kom. 602 442 359 |  |
| 5 | EKO-PIK Erwin Tachowiak | Środa Wielkopolska | Tel. Kom. 605 222 877 |  |
| 6 | PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. (demontaż, usuwanie, transport i unieszkodliwianie) | ul. Poznańska 152 87-100 Toruń | tel./fax (056) 651 36 67, 654 86 70, 654 86 71, 651 44 25, kom. 601 94 60 70 | www.abba-ekomed.com.pl |
| 7 | INSBUD MONTANA Sp. z o.o. | ul. Sulejkowska 55 00-006 Warszawa | tel. (022) 673 11 71 fax (022) 673 11 72 |  |
| 8 | NESCO-POLSKA Sp. z o.o. | ul. Kopernika 58 05-501 Piaseczno | tel./fax (022) 737 01 13, 737 06 30 | e-mail: nesco-polska@perytnet.p |
| 9 | SEGI-AT Sp. z o.o. | ul. Ratuszowa 7/9 03-450 Warszawa |  |  |
| 10 | JOLKA Sp. J. Materiały i Usługi Budowlane K. Fila, W. Mincer | ul. Główna 5 97-200 Tomaszów Mazowiecki |  |  |
| 11 | Usługi Budowlane – Sylwester Oziemski | ul. Mickiewicza 68 05-600 Grójec |  |  |
| 12 | Zakład Usług Remontowo-Budowlanych - Zbigniew Kapis | ul. Polna 3A/45 05-600 Grójec |  |  |
| 13 | WASTROL Sp. z o.o. | ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań | tel. (061) 874 10 07 fax (061) 874 10 06 kom. 0 601 70 39 83 |  |
| 14 | PROEKO Grupa Polska | ul. Geodetów 31a 05-500 Piaseczno | tel. (022) 756 70 52, 750 97 08, 750 97 09 fax (022) 756 70 51 | e-mail: proeko@proekogp.com.pl http: www.proekogp.com.pl |
| 15 | Zakład Remontowo-Budowlany - Stanisław Karolczak | ul. Przełajowa 10/56 94-044 Łódź | tel./fax (042) 686 67 37 tel. kom. 0 602 45 52 52 | e-mail: stanislaw.karolczak@poczta.fm |
| 16 | ALGADER HOFMAN SP. Z O.O. | ul. Wólczyńska 133, budynek 11B 01-919 Warszawa | tel./fax (022) 864 94 97, 864 94 99, 834 73 53, 864 98 12, 834 75 80 kom. 0 603 124 853 | e-mail: algader_biuro@post.pl |
| 17 | AGA Usługi Ogólnobudowlane – Kubiak Zofia | ul. Ratuszowa 17/19/22 03-451 Warszawa | tel. (022) 618 08 37 |  |
| 18 | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT | ul. Żurawia 24/7 00-515 Warszawa | tel. (022) 821 34 67, 621 21 97 te./fax (022) 621 40 64, 821 41 75 |  |
| 19 | Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Blacharstwo Montażowe - Ryszard Szczotka | Sarny 28a 08-504 Ułęż | tel. (081) 880 32 82 kom. 0 604 26 26 70 |  |
| 20 | REMBUD | Aleja Legionów 4 08-400 Garwolin |  |  |
| 21 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego M.J. Sp. z o.o. | Michałowice ul. Graniczna 6 05-816 Reguły |  |  |
| 22 | Zakład Usług Remontowo-Budowlanych – Jerzy Parol | Ruda Talubska 50 08-400 Garwolin |  |  |
| 23 | SKORTEX – Mariusz Jejmocki | ul. Lniana 24/3 91-158 Łódź |  |  |
| 24 | Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki | Żabokliki 120 08-110 Siedlce | tel./fax (025) 631 95 15 |  |
| 25 | P.P.H.U. GAJAWI – Gabriel Rogut | ul. Odyńca 24 93-150 Łódź | tel. Kom. 501 028 153 fax(042) 688 43 70 |  |
| 26 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KAN-POL - Iwona Łosiewicz | ul. Storczykowa 30 20-143 Lublin | tel.0506 181 850 fax 0506 090 503 |  |
| 27 | Firma Wielobranżowa WOLT CENTER - Grzegorz Lewandowski | Nowa Biała 1a 09-411 Stara Biała | tel. (024) 365 63 92, kom. 0509 770 658 |  |
| 28 | Usługi Remontowo-Budowlane ROBBUD – Robert Kępka | Krzywda 2 08-450 Łaskarzew | tel. kom.: 606 814 287 |  |
| 29 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUKO – Jerzy Szczukocki | ul. 1-go Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski | tel. (044) 732 69 63, 64 do 65 tel./fax (044) 649 94 23, 649 94 24 |  |
| 30 | Zakład Remontowo-Budowlany, Kazimierz Jakimiak | ul. Kwiatowa 5 08-110 Siedlce | tel. (025) 644 29 33 |  |
| 31 | Zakład Remontowo-Budowlany AMBROŻY Sp.J. | ul. Meissnera 1/3/222 03-982 Warszawa Biuro: ul. Piekarska 20 00-264 Warszawa | tel/fax (022) 831 07 64 |  |
| 32 | Zakład Usług Produkcji i Handlu, Jan Stanisław Górliński | ul. Moniuszki 85 06-200 Maków Mazowiecki | tel./fax (029) 717 04 67 kom.: 0 606 640 377 | e-mail: zupih@o2.pl |
| 33 | HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. | ul. Ściegiennego 262A 25-116 Kielce | tel.: (041) 348 06 60 fax (041) 361 01 59 | e-mail: info@hydrogeotechnika.pl http: www.hydrogeotechnika.pl |
| 34 | P.P.H.U. PLASTIMET-PANOIRAMA Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 9 05-084 Leszno | tel.: (022) 725 92 66 tel./fax (022) 725 92 67 |  |
| 35 | PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. | ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń | tel./fax (056) 651 44 25, 654 86 70, 654 86 71, 651 36 67 fax (056) 651 40 08 | e-mail: biuro@biuro.ekomed.pl http: www.ekomed.pl |
| 36 | ALBEKO Sieger Sp.J. | Kotowy 87-510 Skrwilno | tel.: (054) 280 02 87 fax: (054) 280 02 88 | e-mail: info@albeko.pl http: www.albeko.pl |
| 37 | Roboty Wykończeniowe Remontowo-Budowlane – Zbigniew Talar | Wola Łaskarzewska 45 08-450 Łaskarzew |  |  |
| 38 | Transport-Metalurgia Sp. z o.o. | ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko | tel.: (044) 685 41 35 fax: (044) 685 42 90 |  |
| 39 | CleanMed | ul. Pusta 5/9 08-110 Siedlce | tel. (025) 633 61 90, 633 61 91, 644 55 75 fax (025) 633 61 92 | email: cleanmed@cleanmed.com.pl |
| 40 | DACHMEX Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Kamil Wojewoda | Sarny 28 A 08-504 Ułęż | tel.kom. 0 606 603 705 fax (081) 880 33 48 |  |
| 41 | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych WOD-BUD Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik | tel. (081) 825 26 05 fax (081) 825 24 76 |  |
| 42 | ALMAX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych | ul. Wrocławska 3 26-600 Radom | tel. (048) 362 88 42 fax (048) 340 13 00 | http: www.almaxradom.com.pl e-mail: almax@almaxradom.com.pl |
| 43 | Buhck Recycling Sp. z o.o. | ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań | tel. (061) 650 23 01 fax (061) 650 23 19 | e-mail: buhck@buhck.pl http: www.buhck.pl |
| 44 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT Sp. z o.o. | ul. Kaliskiego 9 01-476 Warszawa | tel. (022) 683 92 48, 683 91 63, 683 91 78 fax (022) 666 89 41 |  |
| 45 | Firma Handlowo-Usługowa PROJEKT-BUD - Edyta Psut | ul. Podwale 17 00-252 Warszawa | tel./fax (022) 831 76 88, (044) 725 21 74 kom. 0 502 308 504 |  |
| 46 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-MIX | ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław | tel./fax (071) 332 45 00 tel. (025) 332 41 61 kom. 0 600 703 713 | www.ekomix.pl e-mail:info@ekomix.pl |
| 47 | POLONICA Sp. z o.o. | ul. 1 Maja 191 25-655 Kielce | tel. (041) 345 56 40 |  |
| 48 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-SAM BIS | siedziba: ul. Bema 84, 05-074 Halinów zakład: Olesin, 05-311 Dębe Wielkie | tel./fax (025) 758 45 80 |  |
| 49 | EKO LIDER Jarosław Wyglądała | Lucin 4 08-400 Garwolin | tel. (025) 683 09 53 |  |
| 50 | Traffic” Krzysztof Popławski | ul. Kombatantów 4/1 15-110 Białystok | tel. 085 678 54 80 fax 085 676 13 44 |  |
| 51 | Usługi Dekarskie Mariusz Szczygielski | Gózdek 45A 08-430 Żelechów | tel. 0502 372 583 |  |

Źródło:

www.garwolin-starostwo.pl

Załącznik Nr   8

SKŁADOWISKA PRZYJMUJĄCE ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST 

woj. dolnośląskie

Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul.Górnicza 1, zarządzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki 

Składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/ 

woj. lubelskie 

Składowisko odpadów Niebezpiecznych WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 23-200 Kraśnik, tel. O 603 172 750, odpady@azbest.info.pl 

woj. lubuskie 

składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49 

woj. łódzkie 

składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10 

woj. małopolskie 

składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46 

składowisko odpadów "za rz.Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 

składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow.olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa 

woj. mazowieckie 

składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32

woj. podkarpackie 

składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow.jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 

woj. pomorskie 

Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55

woj. śląskie 

składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7 

składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608 

składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" 

woj. warmińsko-mazurskie 

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42, 

woj. wielkopolskie 

składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4 

składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11 

składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiortwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38

woj. zachodnio-pomorskie 

składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm.Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19 

składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Koszalinie, ul. Rzeczna 14 

składowisko odpadów w Marianowie ul.Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

Źródło:

www.garwolin-starostwo.pl

# Footnotes

) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

# Text boxes

| KARTA EWIDENCJI ODPADU a | Nr karty | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu: |
| Rodzaj odpadu: |
| Procentowa zawartość PCB w odpadzie b |
| Posiadacz odpadów c | Adres d |
| Nr REGON | Telefon/fax |
| Działalność w zakresie: e W Zb Od Un     |
| Miesiąc | Masa wytworzonych odpadów [Mg] f | Masa Przyjętych odpadów [Mg] f | Nr karty przekazania odpadu | Gospodarowanie odpadami |
|  |  |  |  | We własnym zakresie | Odpady przekazane innemu posiada-czowi odpadów | Imię i nazwisko osoby sporządzającej |
|  |  |  |  | Masa [Mg] f,g | Metoda odzysku R h | Metoda unieszkodliwiania D i | Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części [Mg] j | Masa [Mg] f | Masa [Mg] f | Nr karty przekazania odpadu |  |