Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

1.	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	1

1.1.	Zestawienie urządzeń	1

2.	JAKOŚĆ I CERTYFIKATY	2

2.1.	Wymagania ogólne	2

2.2.	Wymagania odnośnie powłok malarskich stanowiących zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych urządzeń zabawowych	2

2.3.	Tolerancje wymiarów konstrukcji	2

2.4.	Wymagania odnośnie podmiotowych środków dowodowych (składanych na wezwanie Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:	2

3.	OPIS URZĄDZEŃ	3

3.1.	Zestaw gimnastyczny z siecią z lin	3

3.2.	Huśtawka wagowa podwójna	3

1.1.	Regulamin placu zabaw	4

1.2.	Pomost linowy	4

1.3.	Huśtawka sprężynowa typu bujak	4

# WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – Sobolew - skwer

# Zestawienie urządzeń

W ramach inwestycji przewiduje się dostawę i montaż:

| Lp | Urządzenia zabawowe | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw gimnastyczny z siecią z lin | 1 | szt. |
| 2 | Huśtawka wagowa podwójna | 1 | szt. |
| 3 | Regulamin placu zabaw | 1 | szt. |
| 4 | Pomost linowy | 1 | szt. |
| 5 | Huśtawka sprężynowa | 1 | szt. |

# JAKOŚĆ I CERTYFIKATY

# Wymagania ogólne

Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności:

PN-EN 1176:2009	 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

PN-EN 1177:2009	 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Spełnianie wymagań zawartych w PN-EN 1176:2009, musi być potwierdzone Certyfikatem wydanym w systemie akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Aby zapewnić właściwą jakość certyfikacji, jednostka certyfikująca wyroby musi wykazać się posiadaniem akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

# Wymagania odnośnie powłok malarskich stanowiących zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych urządzeń zabawowych

Przy projektowaniu i budowie konstrukcji stalowych infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest stosowanie powłok antykorozyjnych spełniających wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h – okres gwarancyjny min. 15 lat, badanych w komorze solnej zgodnie z  normą DIN EN ISO 9227.

Spełnianie wymagań zawartych w normie DIN EN ISO 12944, musi być potwierdzone Certyfikatem potwierdzającym uzyskanie klasy C4H dla antykorozyjnych powłok malarskich zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 wykonując 720 godzinny test w komorze solnej zgodnie z procedurą według normy DIN EN ISO 9227;

# Tolerancje wymiarów konstrukcji

Wymiary elementów konstrukcji podane w opisach należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalna jest tolerancja wymiarów oferowanych konstrukcji w granicach + 5% /- 0%.

# Wymagania odnośnie dokumentów potwierdzających parametry urządzeń, składanych na wezwanie Zamawiającego.

Dokumenty charakteryzujące oferowany produkt dla urządzenia wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia– Karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń.

Karta katalogowa musi zawierać:

•	Szczegółowy opis techniczny oferowanego produktu z podaniem wymiarów,

•	Dla zestawów zabawowych, wykaz wszystkich elementów funkcjonalnych składających się na zestaw,

•	Informacje o użytych materiałach, w szczególności do produkcji elementów ruchomych,

•	Zdjęcie (lub wizualizację) urządzenia,

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia zarówno w zakresie konstrukcji jak też w zakresie rozwiązań merytorycznych były prezentowane na oddzielnych kartach katalogowych lub załącznikach do kart.

# OPIS URZĄDZEŃ

# Zestaw gimnastyczny z siecią z lin

Zestaw gimnastyczny – urządzenie wolnostojące, optymalne dla grupy wiekowej 7- 15 lat

Wymiary urządzenia:

Długość 	– 3,20 m

Szerokość 	– 2,80 m

Wysokość 	– 2,10 m

WSU		– 2100 mm

Max. strefa bezpieczeństwa 7,0 x 6,6 m

Liczba użytkowników 12 osób

Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12 potwierdzone certyfikatem.

Konstrukcja:

- słupy nośne z rury o średnicy 114 mm

- ściany wspinaczkowe z otworami i guzami chwytnymi wykonane z tworzywa HDPE

- drabinka łańcuchowa i ścianka wspinaczkowa z łsńcucha nierdzewnego, atestowanego 5 mm

- rura wspinaczkowa o średnicy 40 mm, nierdzewna,

- łsńcuch z oponami do wspinania nierdzewny, 6 mm

- u góry zamocowana siatka z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

- dwie liny z koralikami do wspinaczki

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

# Huśtawka wagowa podwójna

Huśtawka wagowa – urządzenie wolnostojące, optymalne dla grupy wiekowej 3- 15 lat

Wymiary urządzenia:

Długość 	– 2,46 m

Szerokość 	– 1,50 m

Wysokość 	– 0,81 m

WSU		– 940 mm

Max. strefa bezpieczeństwa 4,5 x 3,6 m

Liczba użytkowników: 4 osoby

Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA wydany w programie akredytowanym.

Konstrukcja:

- belka z rury średnicy 60 mm,

- podpora z rury średnicy 48 mm,

- łożyskowana tocznie,

- uchwyty ze stali nierdzewnej,

- amortyzatory gumowe pod siedziskami,

- siedziska z tworzywa HDPE,

- elementy typu śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi (pełny poliester)  w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

# Regulamin placu zabaw

Wymiary urządzenia:

Długość 	– 0,79 m

Szerokość 	– 0,05 m

Wysokość 	– 2,15 m

Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12

Konstrukcja:

- konstrukcja z rury o średnicy 42 mm i kątownika 20x20 mm

- tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi ( pełny poliester ) w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

# Pomost linowy

Element ścieżki zdrowia – urządzenie wolnostojące, optymalne dla grupy wiekowej 3- 15 lat

Wymiary urządzenia:

Długość 	– 2,50 m

Szerokość 	– 0,70 m

Wysokość 	– 1,10 m

WSU		– 400 mm

Liczba użytkowników 1

Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

Konstrukcja:

- konstrukcja wykonana z rur o średnicy 42 i 60 mm

- trzy kładki plastikowe 165x440x50 mm

- kładki zawieszone na ła􀄔ńcuchach nierdzewnych, atestowanych, 5 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

# Huśtawka sprężynowa typu bujak

Huśtawka sprężynowa – urządzenie wolnostojące dla grupy wiekowej 3- 12 lat

Wymiary urządzenia:

Długość 	– 1,10 m

Szerokość 	– 0,55 m

Wysokość 	– 0,90 m

WSU		– 600 mm

Max. strefa bezpieczeństwa 3,5 x 3,15 m

Liczba użytkowników 1

Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA wydany w programie akredytowanym.

Konstrukcja:

- sprężyna z pręta o średnicy 20 mm,

- konstrukcja z profilu zamkniętego 50 x 20 mm,

- siedzisko i sylwetka zwierzątka z tworzywa HDPE,

- uchwyty plastikowe,

- elementy typu śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi (pełny poliester) w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.